ГОСТ Р 22.9.03-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), доработан с участием рабочей группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 декабря 1995 г. № 623

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 2 2 Нормативные ссылки 2 3 Определения и сокращения 2 4 Характеристики 3 4.1 Требования назначения 3 4.2 Требования надежности 5 4.3 Требования радиоэлектронной защиты 5 4.4 Требования стойкости к внешним воздействиям 5 4.5 Требования эргономики и технической эстетики 6 4.6 Конструктивные требования 7 4.7 Требования транспортабельности 8 4.8 Требования технологичности 8 4.9 Требования безопасности 8 5 Требования к сырью, материалам, комплектующим изделиям 8 6 Комплектность 8 7 Маркировка 9 8 Упаковка 9 Приложение А Значения параметров факторов чрезвычайных ситуаций 9

ГОСТ Р 22.9.03-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Общие технические требования

Safety in emergencies.

Engineer supporting means for rescue and emergency operations.

General technical requirements

Дата введения 1997-01-01

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт распространяется на следующие виды средств инженерного обеспечения:

- средства разграждения;

- грузоподъемные средства;

- дорожно-землеройные машины;

- средства преодоления водных преград;

- средства энергоснабжения.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к средствам инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ (АСР) в объеме, необходимом для формирования свойств аварийно-спасательной техники. Остальные технические требования к средствам инженерного обеспечения должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами для этого вида средств. Стандарт применяется при разработке новых и модернизации существующих образцов, применяемых при проведении АСР в зонах чрезвычайных ситуаций, а также при отборе технических средств для оснащения подразделений аварийно-спасательных сил.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.009-79 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.011-75 ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

ГОСТ 20.39.108-85 КСОТТ. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 21964-76 КСОТТ. Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики

# 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

- аварийно-спасательные работы: Работы в зоне чрезвычайной ситуации по ее локализации и ликвидации, поиску и спасанию людей, оказанию пораженным первой медицинской помощи и их эвакуации;

- технические средства для ведения аварийно-спасательных работ: Средства механизации аварийно-спасательных работ, а также вспомогательные и другие специальные средства, используемые силами ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;

- средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ: Составная часть средств механизации (основных и вспомогательных) ведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;

- техническое состояние средств инженерного обеспечения: Состояние средств с данным уровнем работоспособности;

- предельно допустимое техническое состояние средств инженерного обеспечения: Наименьший уровень работоспособности средств, при котором они способны выполнять возложенные функции;

- инженерное обеспечение аварийно-спасательных работ: Использование инженерных средств в процессе проведения аварийно-спасательных работ в соответствии с их технологией;

- эффективность функционирования средств инженерного обеспечения: Успешность выполнения фиксированного объема работ по инженерному обеспечению аварийно-спасательных работ;

- аварийно-спасательные работы (АСР);

- чрезвычайная ситуация (ЧС);

- опасные химические вещества (ОХВ);

- предельно допустимая концентрация (ПДК).

# 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 4.1 Требования назначения

4.1.1 Функциональные требования

Средства инженерного обеспечения при ликвидации ЧС используют для выполнения следующих типовых работ:

- локализации распространения пожара;

- локализации разлива воды и др. жидких сред и предотвращения их поступления в очаг поражения;

- прокладки путей (наведения переправ) для доставки спасательных подразделений в очаг поражения, а также эвакуации пострадавших;

- проделывания проходов в завалах и расчистки рабочих площадок для работы спасательных подразделений;

- разборки различного рода завалов и их фиксации;

- обрушения и закрепления неустойчивых элементов;

- откопки входов в заваленные жилые и другие помещения, проделывание лазов, тоннелей и т.п.;

- обеспечения подачи воздуха, воды, тепла пострадавшим, блокированным в убежищах, подвалах и др. сооружениях;

- снабжения электроэнергией, сжатым воздухом технических средств, привлекаемых для ведения АСР;

- эвакуации пострадавших в ЧС в безопасные места.

4.1.2 Требования к эффективности функционирования

Вероятность выполнения фиксированного объема типовых работ в условиях, приведенных к условиям ЧС за заданное (нормативное) время, должна быть не ниже 0,9.

Объемы работ, условия и методы оценки эффективности применительно к конкретным образцам средств задаются в ТУ на изготовление и ТЗ на разработку.

4.1.3 Требования по готовности к применению

Технически исправные и укомплектованные средства инженерного обеспечения, находящиеся в состоянии повседневной готовности, должны быть готовы к выдвижению с пунктов постоянной дислокации в зону ЧС за время:

не более 15 мин - для средств, доставляемых в район ЧС не своим ходом, а другим транспортом (средства первого эшелона);

не более 1,0 ч - для средств, прибывающих в район ЧС самостоятельно (средства второго эшелона).

4.1.4 Требования к производительности

Требования к производительности средств инженерного обеспечения устанавливают в технических условиях на изготовление и техническом задании на их разработку по отношению к объему типовых работ.

4.1.5 К устанавливаемым техническим показателям, характеризующим производительность и др. свойства назначения, относят:

а) для всех средств:

- тип базового шасси;

- скорость передвижения (км/ч);

- массу (г);

- расход топлива:

в маршевом режиме (л/км),

при работе специальных агрегатов (л/ч);

б) для средств разграждения:

- скорость проделывания проходов в завалах (м/ч);

- скорость выполнения земляных работ (м3/ч);

- грузоподъемность манипулятора (т);

в) для грузоподъемных средств:

для кранов:

- грузоподъемность (т);

- высоту подъема грузов (м);

для погрузчиков:

- вместимость ковша (м3);

- высоту разгрузки (м);

г) для дорожно-землеройных машин:

для экскаваторов:

- вместимость ковша (м3);

- высоту погрузки (м);

для землеройных машин:

- скорость рытья траншей (м/ч) и котлованов (м3/ч);

для скреперов:

- скорость перемещения грунта на данное расстояние (м3/ч);

- грузоподъемность (т);

для автогрейдеров:

- скорость перемещения грунта (м2/ч);

для бульдозеров:

- скорость расчистки площадок в завалах (м2/ч);

для путепрокладчиков:

- скорость прокладывания колонных путей (км/ч):

- скорость проведения земляных работ (м3/ч);

- грузоподъемность крана (т);

д) для средств преодоления водных преград;

для мостоукладчиков:

- время установки пролетного строения моста (мин);

- пропускную способность моста (маш./ч);

для плавающих транспортеров:

- грузоподъемность на суше и на воде (т);

- вместимость (чел.);

е) для средств энергоснабжения:

для компрессорных станций:

- подачу воздуха (м3/мин);

- максимальное рабочее давление (МПа);

для электростанций:

- мощность (кВт);

- напряжение (В);

- число светоточек (шт.) - для осветительных станций;

- число одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей (шт.);

- время зарядки (ч) - для зарядных станций.

4.1.6 Требования по маневренности, проходимости

4.1.6.1 Маневренность и проходимость средств должны обеспечить возможность целевого их применения по достижению заданной эффективности аварийно-спасательных работ в очагах ЧС, т.е. сохранения эксплуатационной скорости передвижения и маневрирования не ниже заданной.

4.1.6.2 Шасси средств инженерного обеспечения должно обладать проходимостью, обеспечивающей движение по всем видам дорог (по колонным путям), с крутизной подъемов и спусков до 31, преодолевать водные преграды глубиной до 1,5 м.

## 4.2 Требования надежности

4.2.1 Номенклатуру и общие правила задания показателей надежности следует устанавливать в соответствии с ГОСТ 27.003 и ГОСТ 27.002 как для изделий конкретного назначения многократного циклического применения, отказы которых или переход в предельное состояние приводят к последствиям катастрофического характера.

Для средств инженерного обеспечения АСР устанавливают следующие показатели надежности:

- долговечность,

- сохраняемость,

- безотказность,

- ремонтопригодность,

- готовность.

4.2.2 Требования к долговечности и сохраняемости

Ресурс до капитального ремонта - не менее 3000 ч с вероятностью Р = 0,9.

Срок сохраняемости (без переконсервации) - не менее 5 лет с вероятностью Р = 0,9.

4.2.3 Требования по безотказности

4.2.3.1 Наработка на отказ для машины в целом, включая базовое шасси, - не менее 200 ч.

4.2.4 Требования к готовности и ремонтопригодности

4.2.4.1 Коэффициент готовности - не менее 0,99.

4.2.4.2 Среднее время восстановления - не более 2 ч.

## 4.3 Требования радиоэлектронной защиты

Значение плотности потока энергии ионизирующих излучений (внешних и внутренних) следует устанавливать из условия непревышения предельно допустимого технического состояния по работоспособности радиоэлектронных приборов в соответствии с нормалью "Мороз-5".

## 4.4 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.4.1 Номенклатура факторов и их параметров, подлежащих учету при создании средств инженерного обеспечения АСР, - по ГОСТ 21964 и ГОСТ 15150.

4.4.2 Стойкость средств инженерного обеспечения в процессе эксплуатации должна быть обеспечена по отношению к следующим характеристикам (показателям) внешних факторов:

а) механическим:

- колебания (качки);

- потоки жидких и твердых масс,

- статическое давление среды,

- смещения, сотрясения;

б) климатическим и другим природным:

- статическая пыль,

- среда с коррозионно-активными агентами (водная, химическая, почвенно-грунтовая и др.),

- параметры ветра;

в) радиационным:

- гамма-излучения и рентгеновские,

- α-, β-излучения;

г) специальным средам:

- параметры опасных химических веществ (ОХВ);

- параметры аварийных сред;

д) термическим:

- нагрев тепловым потоком;

- световой импульс;

- нагрев газовой среды пожара.

4.4.3 При воздействии поражающих и др. факторов ЧС средства инженерного обеспечения должны сохранять свою работоспособность.

4.4.4 Значение параметров факторов, воздействующих на средства инженерного обеспечения и обслуживающий персонал, не должны превосходить критических, имеющих последствия выше слабых (легких) повреждений (поражений).

Значения параметров поражающих и др. факторов ЧС приведены в приложении А.

## 4.5 Требования эргономики и технической эстетики

4.5.1 Общие требования эргономики устанавливаются в соответствии с ГОСТ 20.39.108.

4.5.2 Требования эргономики и технической эстетики должны устанавливаться в ТУ в объеме следующих характеристик:

а) характеристик рабочих мест обслуживающего персонала (операторов, экипажей) и средств защиты;

- пультов управления;

- средств отображения информации;

- органов управления;

- компоновки рабочих мест.

б) характеристик обитаемости на рабочих местах:

- газового состава воздуха (содержание вредных примесей), радиоактивного фона;

- температуры среды;

- освещенности;

- уровня шумов;

- вибрации.

в) характеристик взаимодействия обслуживающего персонала (операторов) с техникой:

- безошибочности работы операторов при выполнении алгоритма управления.

4.5.3 Кодирование и компоновка органов управления, средств отображения информации на пультах управления, компоновка рабочих мест должны обеспечивать безошибочность и быстродействие обслуживающего персонала (операторов), удобство и безопасность работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Цветовое оформление элементов рабочих мест должно соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать быстроту их распознавания и поиска в условиях эксплуатации.

4.5.4 Значения характеристик (показателей) обитаемости должны быть обеспечены при условии воздействия поражающих и др. факторов ЧС в соответствии с требованиями стойкости.

## 4.6 Конструктивные требования

4.6.1 Конструкция рабочего оборудования инженерных средств должна обеспечивать выполнение всех технологических операций, предусмотренных ТУ на изготовление и ТЗ на разработку в условиях воздействия поражающих и др. факторов чрезвычайных ситуаций.

4.6.2 Конструкция привода, рабочих органов и органов управления должна обеспечивать возможность быстрого приведения средств из транспортного в рабочее положение и быстрого устранения отказов и неисправностей.

4.6.3 Перевод из транспортного положения (при передвижении своим ходом) в рабочее и обратно должен осуществляться за время не более 5 мин без учета времени запуска базового двигателя.

4.6.4 Характерные отказы и неисправности следует устранять путем замены деталей, механизмов исправными за время не более 10 мин.

4.6.5 Конструктивное исполнение средств инженерного обеспечения для АСР должно обеспечивать:

- эксплуатацию средств в любое время года и суток в течение всего гарантированного срока на территории России, климатическое исполнение - 5, категория 1 по ГОСТ 15150;

- защиту аппаратуры и оборудования средств от повреждения грызунами и биологическими вредителями;

- защиту обслуживающего персонала (экипажа) от воздействия слабого радиоактивного и химического заражения самих средств и местности.

4.6.6 Средства инженерного обеспечения должны быть оснащены и укомплектованы:

- средствами радиосвязи с дальностью действия до 30 км с радиопереговорным устройством;

- осветительным оборудованием для освещения мест проведения аварийно-спасательных работ в течение 18 ч в любых погодных условиях;

- индивидуальными средствами защиты обслуживающего персонала (экипажей) от воздействия радиоактивной пыли, паров ОХВ и тепловых излучений.

4.6.7 Используемые при изготовлении средств инженерного обеспечения конструкционные материалы, рабочие поверхности деталей механизмов и приборов должны иметь защитные покрытия и устройства, предохраняющие их от коррозионного и абразивного разрушения при воздействии специальных сред с коррозионно-активными агентами.

4.6.8 Прочностные характеристики конструкционных материалов должны обеспечивать работоспособность инженерных средств при воздействии механических, климатических, термических и др. факторов со значениями параметров в соответствии с приложением А.

4.6.9 Конструктивное исполнение средств должно обеспечивать их работоспособность при непрерывной циклической работе в течение 24 ч.

Отклонение характеристик производительности, надежности и мобильности не должны превышать значений, установленных в 4.1-4.3.

4.6.10 Конструкция рабочих мест обслуживающего персонала (операторов), органов управления и др. элементов кабины должна обеспечивать удобную, безопасную и надежную работу операторов в защитных комплектах одежды в соответствии с условиями эксплуатации.

## 4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Средства инженерного обеспечения должны обладать возможностью доставки их в район чрезвычайных ситуаций всеми видами транспорта.

Транспортирование своим ходом должно быть обеспечено в течение всего срока эксплуатации без снижения функциональной эффективности.

4.7.2 Перевозка средств должна быть обеспечена без ограничения расстояния, скорости и снижения уровня их технического состояния.

4.7.3 При доставке легких и средних по грузоподъемности средств авиационным транспортом должна быть обеспечена возможность применения способа перевозки их на внешней подвеске вертолета.

## 4.8 Требования технологичности

Технология производства и ремонта должна быть проста и позволять проводить восстановление работоспособности инженерных средств в объеме текущего и среднего ремонтов.

## 4.9 Требования безопасности

4.9.1 При эксплуатации средств должна быть обеспечена безопасность следующих видов:

- электробезопасность;

- пожаробезопасность;

- взрывобезопасность;

- радиационная безопасность;

- безопасность от воздействия опасных химических веществ;

- безопасность обслуживания.

Требования по видам безопасности устанавливаются в ТУ на средства инженерного обеспечения конкретного типа на основе ГОСТ 12.1.009, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.011.

4.9.2 Конструктивное исполнение средств, применяемые материалы, смазки, масла и др. при воздействии поражающих и др. факторов чрезвычайных ситуаций должны исключать возможность:

- образования очагов возгорания и взрывчатых смесей;

- появления электрического напряжения на органах управления и других частях оборудования;

- образования источников внутреннего ионизирующего излучения с параметрами, превышающими предельно допустимые нормы;

- внезапного появления в воздушной среде рабочей зоны обслуживающего персонала (операторов) паров опасных химических веществ.

# 5 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

5.1 В конструкции средств следует применять материалы, преимущественно изготовленные из исходного сырья отечественного производства.

Число дефицитных материалов должно быть минимальным.

5.2 Применяемые материалы, лакокрасочные, антикоррозийные покрытия и смазки должны обеспечивать хранение средств на открытых площадках в течение 5 лет без их замены.

# 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Средства и оборудование к ним поставляют потребителю комплектно.

К комплекту прилагают:

- съемное (навесное) оборудование;

- комплекты запасных частей и принадлежностей (возимый и невозимый);

- документацию: формуляр (паспорт), техническое описание, инструкцию по эксплуатации, комплектацию.

# 7 МАРКИРОВКА

7.1 Маркировку средств выполняют по государственному стандарту на данный вид средств, а транспортной тары - по ГОСТ 14192.

7.2 Маркировка тары должна содержать наименование комплекта, его состав, реквизиты завода-изготовителя, дату изготовления.

7.3 Маркировка средств должна содержать заводской номер, шифр изделия, товарный знак изготовителя, год выпуска и сохраняться в течение всего срока их службы.

# 8 УПАКОВКА

8.1 Потребителю средства поставляют в консервирующей смазке. Тип смазки указывают в ТУ на изготовление.

8.2 Невозимый комплект запасных частей и принадлежностей следует упаковывать в ящики, приспособленные для выполнения погрузочно-разгрузочных работ авто- и электропогрузчиками.

8.3 Конструкция тары (контейнеров) и способ упаковки в ней ЗИП должны обеспечивать при вскрытии удобный доступ и поиск необходимых предметов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

# ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАКТОРОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Таблица А.1

| Класс фактора | Номенклатура | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа | Вид |  |  |
| Класс механических факторов | Удар | Механический удар | Избыточное давление в воздушной ударной волне в момент удара при взрыве газовоздушной смеси (боеприпасов), кгс ( см-2 | 0,15-0,20 |
|  |  |  | Удар о преграду (соударение) при толчке, падении, кгс ( см-2 | 0,2-1,0 |
|  | Колебание | Качка | Частота качки, Гц | Не менее 40 |
|  |  |  | Продолжительность действия качки, мин | Не менее 5 |
|  | Постоянное ускорение | Линейное ускорение | Значение линейного ускорения, м ( с-2 | Не менее 2 |
|  |  |  | Продолжительность действия ускорения, мин | Не менее 5 |
|  | Механическое давление | Статическое давление (потока воды, грунтовых, снежных и др. масс) | Значение давления воды и др. масс, кг ( см-2 | Не менее 0,2 |
|  |  |  | Продолжительность давления воды и др. масс, ч | Не менее 0,25 |
|  |  |  | Скорость потока воды. м ( с-1 | Не менее 2 |
|  | Сила (момент) | Сила сотрясения (от землетрясения) | Значение силы сотрясения, балл (по шкале Рихтера) | 6-7 |
|  |  |  | Продолжительность действия силы сотрясения, мин | Не менее 5 |
| Класс климатических и др. природных факторов | Поток воздуха | Ветер | Скоростной напор воздушного потока (ураган, буря, смерч) кгс ( см-1 | Не менее 0,15 |
|  |  |  | Скорость воздушного потока, м ( с-2 | Не менее 40 |
|  | Пыль (песок) | Статическая пыль | Массовая концентрация статической пыли, кг ( м-3 | Не менее 5,4 ( 10-4 |
|  |  |  | Продолжительность оседания (действия) статической пыли, ч | Не менее 24 |
|  | Среда с коррозионно-активными агентами | Почвенно-грунтовая среда (селевые массы) | Агрегатное состояние селевой массы | Жидкая смесь (вода, песок, глина, камни) |
|  |  |  | Плотнеть селевой массы, т ( м-3 | 1,2-1,5 |
|  |  |  | Коррозионная активность селевой массы, балл | Не менее 4,5 |
|  |  |  | Продолжительность воздействия селевой массы с коррозионно-активными агентами, ч | Не менее 24 |
|  |  | Водная среда с коррозионно-активными агентами (при наводнениях) | Характер воздействия водной среды (погружение, брызги) | Погружение |
|  |  |  | Глубина погружения, м | Не менее 1,5 |
|  |  |  | Коррозионная активность водной среды, балл | Не менее 4,5 |
|  |  |  | Продолжительность воздействия вод ной среды, ч | Не менее 0,25 |
|  |  | Химические соединения, входящие в ОХВ | Типы ОХВ | Аммиак, окислы азота, диоксид серы и др. кислые газы, 20 %-ные водные растворы кислот (соляной, серной, азотной и др.) |
|  |  |  | Степень воздействия ОХВ на металлы, полимерные покрытия и краски | Высокая (из трех степеней: высокая, средняя, низкая) |
|  |  |  | Продолжительность воздействия ОХВ, ч | Не менее 24 |
|  | Воздушная среда | Температура | Значение температуры окружающего воздуха, К ((С) | От 223 до 323 (от -50 до +50) |
|  |  | Атмосферное давление | Значение атмосферного давления, Па (мм рт. ст.) | От 8,5 ( 104 до 10,4 (104 (от 640 до 780) |
|  |  | Относительная влажность воздуха | Значение относительной влажности, % | 98 при температуре 398 К (35 (С) |
|  |  | Скорость ветра | Значение скорости ветра, м ( с-1 | Не менее 40 |
|  |  | Концентрация ОХВ | Значение ПДК рабочей зоны, мг ( м3: |  |
|  |  |  | аммиак | 20,0 |
|  |  |  | хлор | 1,0 |
|  |  |  | фосген | 0,3 |
|  |  |  | цианистый водород | 0,3 |
|  |  |  | окись углерода | 20,0 |
|  |  |  | двуокись серы | 10,0 |
|  |  |  | тетрэтилсвинец | 0,005 |
|  |  |  | сероуглерод | 1,0 |
|  |  |  | фтористый водород | 0,5 |
|  |  |  | нитрид акриловой кислоты | 0,5 |
|  |  |  | окислы азота | 2,0 |
|  |  |  | сероводород | 10,0 |
|  |  |  | гидразин | 0,1 |
| Класс радиационных факторов | Ионизирующее излучение | Гамма-излучение и рентгеновское излучение α, β-излучения | Поверхностная активность источника (загрязнение), част/см2 мин |  |
|  |  |  | по α-активным нуклидам | 5 |
|  |  |  | по β-активным нуклидам | 2000 |
|  |  |  | Продолжительность воздействия излучения, ч | Не менее 24 |
| Класс факторов специальных сред | Специальные среды | Рабочие растворы (дегазирующие, дезактивирующие) Испытательные (аварийные) среды | Поверхностная плотность орошения рабочим раствором, л ( м-2 | Не менее 30 |
|  |  |  | Коррозионная агрессивность компонентов рабочего раствора, балл | Не менее 4,5 |
|  |  | зоны завалов | Объемы обломков в структуре завалов, м Содержание материалов в завале, %: обломки железобетонных конструкций при завале: | 0,1-0,8 массой до 2 т |
|  |  |  | кирпичном | 10 |
|  |  |  | железобетонном | 75 |
|  |  |  | смешанном | 45 |
|  |  |  | обломки деревянных конструкций при завале: |  |
|  |  |  | кирпичном | 30 |
|  |  |  | железобетонном | 18 |
|  |  |  | смешанном | 24 |
|  |  |  | обломки металлических конструкций при завале: |  |
|  |  |  | кирпичном | 3 |
|  |  |  | железобетонном | 2 |
|  |  |  | смешанном | 2 |
|  |  |  | кирпичные обломки при завале: |  |
|  |  |  | кирпичном | 40 |
|  |  |  | железобетонном | - |
|  |  |  | смешанном | 20 |
|  |  |  | бой бетона и кирпича при завале: |  |
|  |  |  | кирпичном | 12 |
|  |  |  | железобетонном | 5 |
|  |  |  | смешанном | 9 |
|  |  |  | пустотность при завале: |  |
|  |  |  | кирпичном | 15-50 |
|  |  |  | железобетонном | 60-70 |
|  |  |  | смешанном | 50-60 |
|  |  |  | Высота завала, м | 1/7 - 1/5 высоты жилых и 1/10 - 1/4 высоты промышленных здании |
|  |  |  | Ширина завала, м | 15-25 от стены 9-16-зтажных зданий |
|  |  | Зона затопления (переувлажнення) | Значение кинематической вязкости переувлажненного грунта, см2 ( с (стокс) | 10-15 |
|  |  | Зоны пожаров | Степень задымления | Средняя |
|  |  |  | Значение видимости при задымленности, м | 3-6 |
|  |  |  | Плотность задымления, кг ( м-2 | Не менее 1,5 ( 10-3 |
| Класс термических факторов | Нагрев | Нагрев тепловым потоком | Поверхностная плотность теплового потока, кВт м-2 | Не менее 12,5 |
|  |  |  | Продолжительность воздействия теплового потока, ч | 1,5-2 |
|  |  |  | Температура газовой среды пожара, (С | 150-200 |
|  |  |  | Продолжительность воздействия пламени пожара, ч | 1,5-2 |
| Примечание - Классификация и номенклатура факторов - по ГОСТ 21964 |

Ключевые слова: средства инженерного обеспечения, аварийно-спасательные работы, чрезвычайная ситуация, опасные химические вещества, предельно допустимая концентрация, факторы чрезвычайных ситуаций